## Slide 1: Team 3: Seminaraufgabe 2
Benjamin Gielczynski, David von Rüden, Tim Giese, Victor Domke, Simon Brockhoff

## Slide 2: Gliederung
Ziel
Merkmal-Extraktion
Explorative Datenanalyse
Standardisierung
Hauptkomponentenanalyse
  PCA
Visualisierung
Ergebnisse

## Slide 3: Ziel
Beschädigtes Zahnrad automatisiert anhand von verschiedenen Merkmalen klassifizieren (Im großen)
  In diesem Task ist unser Ziel die Vorbereitung für die Automatisierung

## Slide 4: Mekmalanalyse: Feature Extraction
Gruppieren der Features
  Zeitbereich: RMS Energy, Zero Crossing Rate → Wie stark ist das Signal, wie viele schnelle Wechsel gibt es?
  Frequenzbereich: Spectral Centroid, Bandwidth, Rolloff, Contrast → Wo liegt Energie im Frequenzspektrum, wie breit/auffällig ist sie verteilt?
  MFCCs / Delta-MFCCs: → Kompakte Beschreibung der spektralen Form und ihrer Veränderung.
  Chroma: → Erfasst wiederkehrende spektrale Muster; bei technischen Signalen weniger intuitiv, aber als Mustermerkmal nutzbar.
Notes: 1. Spektrale Merkmale (Frequenzbereich)
  MFCCs (13 Koeffizienten): Bilden die Spektraleinhüllende auf der Mel-Skala ab
  Spectral Centroid (Schwerpunkt): Gibt an, bei welcher Frequenz der "Masseschwerpunkt" des Spektrums liegt. Maß für die "Helligkeit" des Klangs.
  Spectral Bandwidth (Bandbreite): Beschreibt die Spreizung des Spektrums um den Schwerpunkt
  Spectral Roll-off: Die Frequenz, unter der ein bestimmter Prozentsatz (meist 85%) der Spektralenergie liegt
  Spectral Contrast: Misst den Unterschied zwischen Spitzen und Tälern im Spektrum.
  Chroma Features (STFT/CENS): Projizieren das gesamte Spektrum auf 12 Halbtonklassen
2. Zeitbereichs-Merkmale
  Zero Crossing Rate (ZCR): Die Rate, mit der das Signal die Nulllinie kreuzt. Ein Maß für die Frequenz und Impulsivität (Rauschen)
  Frame Energy (RMS): Der quadratische Mittelwert der Amplitude.
3. Dynamische Merkmale
  Delta-Features: Die erste zeitliche Ableitung der MFCCs.

## Slide 5: Mekmalsanalyse: Feature Extraction: Code
Library: librosa
  Berechnen der Merkmale

## Slide 6: Hauptkomponentenanalyse: Standardisierung
Merkmale haben unterschiedliche Einheiten und Größenordnungen
   Standardisieren auf Mittelwert 0 und Standardabweichung 1
   z.B. Frequenzwerte nicht automatisch wichtiger als kleinere dimensionslose Werte

## Slide 7: Explorative Datenanalyse: Boxplot-Analyse

## Slide 8: Explorative Datenanalyse: Boxplot-Analyse
Prüfen: specture Rolloff … (Tim)

## Slide 9: Hauptkomponentenanalyse: (PCA)
PCA fasst viele Merkmale in zwei Hauptachsen zusammen, die möglichst viel Varianz erklären. Dadurch können wir sehen, ob sich Zahnradzustände räumlich trennen.

## Slide 10: Visualisierung: Ansicht einer Position beider Channel

## Slide 11: Visualisierung: Unterschiedlich viele Messungen der Zahnräder

## Slide 12: Visualisierung: Unterschiedlich viele Messungen der Zahnräder

## Slide 13: Visualisierung: Ausgewählte „mID“ für Z01 und Z04

## Slide 14: Visualisierung: Duchschnitts-Methode mit beiden „rID“

## Slide 15: Visualisierung: Kompletter Datensatz ohne Durchschnitt

## Slide 16: Ergebnisse:
Wir erkennen durch die extrahierten Merkmale, die durch die PCA auf zwei Achsen darstellbar gemacht worden sind, dass Z05 deutlich aus dem Muster der restlichen Zahnräder fällt.
Wir haben demnach die Signale für eine Automatisierung vorbereitet…

## Slide 17: Visualisierung: Duchschnitts-Methode mit beiden „rID“

## Slide 18
Ende (Benny noch fertig machen auch Folie 1)